ДОКУМЕНТАЦИЯ

по планировке территории

по внесению изменений в документацию по планировке

территории, утвержденную постановлением администрации

Находкинского городского округа от 19.09.2019 №1521

«Об утверждении документации по планировке территории»,

в части территории, ограниченной земельным участком

с кадастровым номером 25:31:010407:1112 и

территорией открытого акционерного общества

"Российские железные дороги" в городе Находке

# ПОЛОЖЕНИЯ

о характеристиках планируемого развития территории,

об очередности планируемого развития территории

1. Общие сведения о документации по планировке территории

1.1. Документация по планировке территории по внесению в документацию по планировке территории, утвержденную постановлением администрации Находкинского городского округа от 19.09.2019 № 1521 "Об утверждении документации по планировке территории», в части территории, ограниченной земельным участком с кадастровым номером 25:31:010407:1112 и территорией открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в городе Находке (далее – Документация), подготовлена в соответствии со следующими законодательными, нормативными правовыми актами и иными документами, действовавшими в период подготовки Документации:

- Генеральный план Находкинского городского округа, утвержденный решением Думы Находкинского городского округа от 29.09.2010 № 578-НПА          «О Генеральном плане Находкинского городского округа», (далее Генеральный план НГО 2022)

- Правила землепользования и застройки Находкинского городского округа, утвержденные постановлением администрации Находкинского городского округа     от 17.02.2022 № 155 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Находкинского городского округа» (далее – ПЗЗ НГО);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию»;

- задание на подготовку документации по планировке территории по внесению изменений в документацию по планировке территории, утвержденную постановлением администрации Находкинского городского округа от 19.09.2019      № 1521;

- задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории по внесению изменений в документацию по планировке территории, утвержденную постановлением администрации Находкинского городского округа от 19.09.2019 № 1521;

- отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий 2022               (шифр 17.102022-ИГДИ).

1.2. В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

1.3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:

а) красные линии;

б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;

в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Cведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов.

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

1.4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:

1) карту планировочной структуры территорий городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры;

2) результаты инженерных изысканий;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ зон с особыми условиями использования территории;

6) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов,

7) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства;

8) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);

9) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

10) перечень мероприятий по охране окружающей среды;

11) обоснование очередности планируемого развития территории;

12) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории;

13) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.

1.5. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

1.6. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.

1.7. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:

1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков;

2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков;

4) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания.

1.8. На чертежах межевания территории отображаются:

1) границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры;

2) красные линии;

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков;

5) границы зон действия публичных сервитутов.

1.9. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются:

1) границы существующих земельных участков;

2) границы зон с особыми условиями использования территорий;

3) местоположение существующих объектов капитального строительства;

4) границы особо охраняемых природных территорий;

5) границы территорий объектов культурного наследия.

2. Общие положения планировки территории.

Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры; установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры; установления границ территорий общего пользования; границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов местного значения; определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков; установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории.

В соответствии с Генеральным планом НГО 2022, планируемая территория находится в функциональной зоне транспортной инфраструктуры.

В соответствии с ПЗЗ НГО территория находится в территориальной зоне Т-1, зона железнодорожного транспорта.

В границах разработки Документации нет устанавливаемых, изменяемых или отменяемых красных линий - границ территорий общего пользования.

На проектируемой территории расположены:

-1 зарегистрированный земельный участок с кадастровым номером 25:31:010407:191, земельный участок предоставлен с разрешенным использованием: железнодорожный транспорт.

- Сооружение- подъездной железнодорожный путь №1 кадастровый номер 25-25-18/036/2009-167.

Количество образуемых участков – 2.

Планируемый баланс территории в границах разработки Документации приведен в таблице 1.

3. Положения о размещении объектов капитального строительства

федерального, регионального, местного значения и иных объектов

капитального строительства

В границах разработки Документации, расположена существующая ВЛ-110 кВ "Голубовка-Восточная тяговая" (объект капитального строительства регионального значения).

Объекты капитального строительства федерального и местного значения на территории отсутствуют.

Характеристики объектов капитального строительства иного назначения приведены в таблице 2.

4. Положения о характеристиках планируемого развития территории

Проектом предусмотрено образование земельного участка путем перераспределения земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельного участка с кадастровым номером 25:31:010407:191, находящегося в собственности.

Сведения о зарегистрированных земельных участках приведены в таблице 6.

5. Положения о характеристиках объектов капитального строительства,

общественно-делового и социального назначения

В границах территории отсутствуют объекты капитального строительства общественно-делового и социального назначения.

6. Положения о характеристиках объектов транспортной инфраструктуры

Линейные объекты транспортной инфраструктуры - автомобильные дороги федерального, регионального и местного значения в границах проекта планировки не располагаются.

В границах разработки Документации расположен линейный объект –подъездной железнодорожный путь необщего пользования протяженностью 283 м.

Для доступа к образуемому земельному участку используется существующий грунтовый проезд примыкающий к улице Шоссейной.

Стоянка для автомобилей предусмотрена в границах образуемого земельного участка.

7. Характеристики развития объектов коммунальной инфраструктуры

7.1. Проектом не предусматривается централизованное водоснабжение территории, а также централизованное водоотведение с проектируемой территории.

Водоотведение - установка надворного туалета (комплектная поставка).

Отвод поверхностных вод с проектируемой территории выполнен исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа.

Система противопожарной защиты планируется от противопожарной ёмкости установленной на территории в границах разработки Документации, в соответствии с СП 8.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». Проектирование системы наружного противопожарного водоснабжения осуществляется также в соответствии с требованиями РД 153-34.0-49.101-2003. Необходимо обеспечивать своевременное наполнение емкости водой.

7.2. Электроснабжение в границах проекта планировки и межевания-существующее, согласно действующих договоров с сетевой организацией.

7.3. Теплоснабжение проектируемой территории не планируется.

Показатели планируемого развития инженерных сетей и сооружений инженерно- технического обеспечения приведены в таблице 4.

# 8. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Ближайшая пожарная часть находится: Седьмая пожарная часть ФГКУ «1 отряд ФПС по Приморскому краю г. Находка»: Приморский край, город Находка, улица Промышленная 1-я, 4 и расположено на расстоянии менее 10 км от проектируемой территории. Для обеспечения пожаротушения, при отсутствии централизованного водоснабжения, на территории общего пользования в границах проектирования предусмотрена установка противопожарных резервуаров вместимостью - не менее 25 м3-каждый, с площадкой для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда пожарного автомобиля). Необходимо обеспечить своевременное наполнение накопительного резервуара.

Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района строительства следует принимать на основе комплекта карт общего сейсмического

районирования территории Российской Федерации (ОСР - 97), утвержденных Российской академией наук. Сейсмичность территории ППМ до 7 баллов, что допустимо для размещения объектов капитального строительства высотой до 6 м, регламентируемой в данной зоне.

Для защиты жизни и здоровья населения, находящегося на территории в чрезвычайных ситуациях следует применять следующие основные мероприятия ГО:

- укрытие людей в приспособленных под нужды населения помещениях производственных, общественных и жилых зданий, а также в специальных защитных сооружениях.

- использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов.

- проведение мероприятий медицинской защиты;

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС.

В целях антитеррористической защищённости зданий и сооружений следует обеспечить ограждение участков, систем охранного оповещения территории.

# 9. Положения об очередности планируемого развития территории.

9.1. Этапы проектирования, строительства реконструкции ОКС жилого, производственного, общественно-делового назначения.

Освоение территории Документации планируется в один этап. Разработка проекта планировки выполняется с целью выполнения благоустройства прилегающей территории, проведения мероприятий по защите объекта (железнодорожный путь),  земляные работы, укрепление откоса насыпи железнодорожных путей.

# 9.2 Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования ОКС и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур

Территория разработанной Документации освоена, земельный участок расположен в условиях сложившейся застройки железнодорожного транспортного узла, доступ к проектируемой территории предусмотрен по существующему грунтовому проезду.

В случае развития сетей водоснабжения и водоотведения в данном районе НГО, возможно подключение территории к централизованным сетям.

# 10. Основные технико-экономические показатели по проекту планировки

и межевания территории

Основные технико-экономические показатели по проекту планировки и межевания территории приведены в таблице 5.

Текстовая часть проекта межевания территории

11. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к застроенным земельным участкам, расположенным в границах элемента планировочной структуры, установленных проектом планировки. Территория разработки проекта межевания расположена на землях населенного пункта города Находка, в границах кадастрового квартала 25:31:010407. Границы образуемых земельных участков установлены с учетом границ существующих земельных участков. Границы и площади земельных участков подлежат уточнению при проведении кадастровых работ.

На проектируемой территории расположены 1 зарегистрированный земельный участок с кадастровым номером 25:31:010407:191 (таблица 6).

Проектом межевании территории в границах проектирования образуются 2 земельных участка. Образуемые земельные участки указаны в таблице 7.

3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

Образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования данным проектом не предусмотрено.

4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков установлен в соответствии с видами разрешенного использования ПЗЗ НГО для территориальной зоны Т-1, зона железнодорожного транспорта:

Зу:1, зу:2- -  для размещения объектов железнодорожного транспорта, согласно ПЗЗ НГО (ст.49, п.1, пп. 1) железнодорожный транспорт (7.1)

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков указаны в таблице 7.

5. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ, образуемых и (или) изменяемых лесных участков).

В границах проекта планировки отсутствуют лесные участки, в связи с чем данный раздел не разрабатывается.

6. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Проект выполнен в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. В таблице 8, приведены сведения в отношении характерных точек границ территории проекта межевания. В таблице 9-10 приведены сведения в отношении координат характерных точек границ образуемых земельных участков.

Образуемый земельный участок, в соответствии с проектом межевания, имеет следующий условный номер: зу:1, зу:2.

Перечень и сведения о площади земельных участков, виды разрешенного использования образуемых земельных участков в границах подготовки проекта планировки территории приведены в таблице 7.

Таблица 1

Планируемый баланс Территории в границах разработки

проекта планировки

| № п/п | № участка на плане | Типы участков территории | Площадь участков территории |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м2 | % |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Территория в границах подготовки Документации, всего | 8638.94 | 100,00 |
| зу:1 | З/у для размещения объектов железнодорожного транспорта. | 8434,0 | 97,62 |
| зу:2 | Размещение сооружений, необходимых для эксплуатации наземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта. Эксплуатация существующей ТП | 203,8 | 2,35 |
|  | Иная территория документации (уточнение пересечения границ с земельными участками: 25:31:010407:937, 25:31:010407:1112, 25:31:010407:92) | 1,14 | 0,03 |

# Таблица 2

# Показатели существующих объектов капитального строительства на территории

| № участков на плане | Назначение земельного участка | Площадь участка | Общая площадь ОКС | Макс.% застроенности | Предельная высота ОКС | Предел. итенсив. использования | Использование подземного пространства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Надземная включая площадь встроенно- пристроенных объектов) |  |  |  |  |
|  |  | га | Показатели объекта | тыс.м² | % | м | тыс.м² /га |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Для размещения объектов железнодорожного транспорта. ЖД пути | 8434,0 | Протя- женность 283,0 м | - | - | - | - | - |
| 2 | Размещение сооружений, необходимых для эксплуатации наземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта. Эксплуатация существующей ТП | 203,8 | Площадь застройки 35 кв.м | 0,035 | 117 | 44.0 | - | - |

Таблица 3

Основные расчетные показатели территории

| Наименование | Всего |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Территория планируемого района (га), в том числе: | 8638.94 |
| - З/у для размещения объектов железнодорожного транспорта | 8 637,8 |

Таблица 4

# Показатели планируемого развития инженерных сетей и

# сооружений инженерно-технического обеспечения

| № | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Показа- тели | № уч. | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инженерная подготовка территории |
| 1 | Строительство сети ливневой канализации | км | - | - |  |
| 2 | Линии электропередач 0,4кВ | пм | 60 | 1 |  |
| Сооружения инженерно-технического обеспечения |
| 3 | Установка надворного туалета (комплектная поставка) | ед | 1 | 1 |  |
| 4 | Накопительные резервуары | ед | 2 | 1 |  |
| 5 | КТПН (существующая) | ед | 1 | 2 |  |

Таблица 5

Основные технико-экономические показатели (ТЭП)

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |
| 1.1 | площадь проектируемой территории - всего | га | 8638.94 |
|  | в том числе территории: |  |  |
|  | Из них: Земельные участки для размещения объектов железнодорожного транспорта | га | 8638,94 |
| 1.2 | из общей площади проектируемого района территории общего пользования в границах красных линий – всего, из них | га | - |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | га | - |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |
| 5.1. | протяженность железнодорожного полотна - всего | км | 0,283 |
|  | улицы и проезды местного значения | км | - |
| 6 | Инженерная инфраструктура |  |  |
|  | протяженность инженерных сетей – всего; в том числе: | км | 0,006 |
| 6.1 | кабельные линии электропередачи (0,4кВ; в границах проекта планировки) | км | 0,006 |
| 6.8 | канализация ливневая | км | - |

Таблица 6.

Сведения о зарегистрированных земельных участках

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка/ объекта капитального строительства | Площадь земельного Участка/ОКС м2 | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25:31:010407:191 | 6 543,00 | Железнодорожный транспорт |

Таблица 7.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования.

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

| № з/у | Назначение земельного участка, адрес (местоположение) | Пло щадь, м2, | Вид разрешенного использования по ПЗЗ НГО | Возможные способы образования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЗУ 1 | З/у для размещения объектов железнодорожного транспорта. Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Находка, ул. Шоссейная, дом N 144 | 8434,00 | ПЗЗ НГО (ст.49, п.1, пп. 1) Железнодорож ный транспорт (7.1) | Образуемый путем перераспределения земель находящихся в государственной или муниципальной собственности с земельным участком с кадастровым номером 25:31:010407:191 |
| ЗУ 2 | Размещение сооружений, необходимых для эксплуатации наземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта. Эксплуатация существующей ТП | 203,8 | ПЗЗ НГО (ст.49, п.1, пп. 1) Железнодоро- жный транспорт (7.1) | Образуемый, из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.

Образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования данным проектом не предусмотрено.

Таблица 8.

Перечень координат характерных точек границ проекта межевания территории

| Номер точки | Координаты | Номер точки | Координаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 330403.77 | 2239678.39 | 27 | 330362.25 | 2239414.70 |
| 2 | 330395.38 | 2239684.87 | 28 | 330374.05 | 2239416.93 |
| 3 | 330368.50 | 2239647.38 | 29 | 330373.76 | 2239420.91 |
| 4 | 330368.46 | 2239647.31 | 30 | 330373.25 | 2239428.06 |
| 5 | 330287.02 | 2239533.73 | 31 | 330372.90 | 2239433.08 |
| 6 | 330286.74 | 2239523.13 | 32 | 330372.41 | 2239441.24 |
| 7 | 330289.78 | 2239524.19 | 33 | 330372.14 | 2239445.25 |
| 8 | 330297.49 | 2239523.44 | 34 | 330369.96 | 2239474.84 |
| 9 | 330305.13 | 2239521.38 | 35 | 330368.93 | 2239489.10 |
| 10 | 330326.02 | 2239509.75 | 36 | 330366.93 | 2239513.10 |
| 11 | 330326.73 | 2239501.83 | 37 | 330354.49 | 2239512.36 |
| 12 | 330326.80 | 2239501.46 | 38 | 330338.50 | 2239511.29 |
| 13 | 330327.80 | 2239489.62 | 39 | 330339.31 | 2239524.05 |
| 14 | 330332.47 | 2239425.76 | 40 | 330340.05 | 2239535.60 |
| 15 | 330333.34 | 2239413.83 | 41 | 330340.38 | 2239538.77 |
| 16 | 330333.72 | 2239409.78 | 42 | 330340.98 | 2239542.89 |
| 17 | 330345.21 | 2239411.72 | 43 | 330346.50 | 2239569.15 |
| 18 | 330345.88 | 2239411.84 | 44 | 330347.88 | 2239574.75 |
| 19 | 330346.78 | 2239412.04 | 45 | 330356.21 | 2239596.68 |
| 20 | 330346.95 | 2239410.91 | 46 | 330357.83 | 2239601.35 |
| 21 | 330353.93 | 2239411.99 | 47 | 330357.90 | 2239601.55 |
| 22 | 330353.81 | 2239413.07 | 48 | 330359.22 | 2239604.79 |
| 23 | 330356.66 | 2239413.65 | 49 | 330367.94 | 2239620.45 |
| 24 | 330356.50 | 2239414.13 | 50 | 330376.92 | 2239638.28 |
| 25 | 330356.16 | 2239415.17 | 1 | 330403.77 | 2239678.39 |
| 26 | 330361.86 | 2239416.22 |  |  |  |

Таблица 9.

Земельный участок: ЗУ1 Площадь 8434,00 кв.м

| Номер точки | Координаты | Дир.углы | Меры линий, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 330395.40 | 2239684.88 | 234° 21' 26" | 46.23 |
| 2 | 330368.46 | 2239647.31 | 234° 21' 38" | 128.49 |
| 3 | 330293.59 | 2239542.89 | 298° 11' 11" | 24.39 |
| 4 | 330305.11 | 2239521.39 | 331° 14' 16" | 16.56 |
| 5 | 330319.63 | 2239513.42 | 330° 17' 38" | 7.35 |
| 6 | 330326.01 | 2239509.78 | 275° 10' 30" | 7.98 |
| 7 | 330326.73 | 2239501.83 | 280° 42' 47" | 0.38 |
| 8 | 330326.80 | 2239501.46 | 274° 49' 40" | 11.88 |
| 9 | 330327.80 | 2239489.62 | 274° 10' 57" | 64.03 |
| 10 | 330332.47 | 2239425.76 | 274° 16' 33" | 3.22 |
| 11 | 330332.71 | 2239422.55 | 274° 31' 20" | 12.81 |
| 12 | 330333.72 | 2239409.78 | 9° 36' 54" | 12.33 |
| 13 | 330345.88 | 2239411.84 | 12° 31' 44" | 0.92 |
| 14 | 330346.78 | 2239412.04 | 278° 33' 20" | 1.14 |
| 15 | 330346.95 | 2239410.91 | 8° 47' 44" | 7.06 |
| 16 | 330353.93 | 2239411.99 | 96° 20' 25" | 1.09 |
| 17 | 330353.81 | 2239413.07 | 11° 30' 11" | 2.91 |
| 18 | 330356.66 | 2239413.65 | 108° 26' 6" | 0.51 |
| 19 | 330356.50 | 2239414.13 | 108° 6' 14" | 1.09 |
| 20 | 330356.16 | 2239415.17 | 10° 26' 15" | 5.80 |
| 21 | 330361.86 | 2239416.22 | 284° 23' 26" | 1.57 |
| 22 | 330362.25 | 2239414.70 | 4° 44' 21" | 1.94 |
| 23 | 330364.18 | 2239414.86 | 12° 14' 10" | 10.19 |
| 24 | 330374.14 | 2239417.02 | 95° 34' 46" | 3.91 |
| 25 | 330373.76 | 2239420.91 | 94° 4' 48" | 7.17 |
| 26 | 330373.25 | 2239428.06 | 93° 59' 18" | 5.03 |
| 27 | 330372.90 | 2239433.08 | 93° 26' 11" | 8.17 |
| 28 | 330372.41 | 2239441.24 | 93° 51' 7" | 4.02 |
| 29 | 330372.14 | 2239445.25 | 94° 12' 9" | 31.80 |
| 30 | 330369.81 | 2239476.96 | 94° 8' 46" | 12.17 |
| 31 | 330368.93 | 2239489.10 | 94° 45' 49" | 24.08 |
| 32 | 330366.93 | 2239513.10 | 183° 24' 15" | 12.46 |
| 33 | 330354.49 | 2239512.36 | 183° 49' 42" | 16.03 |
| 34 | 330338.50 | 2239511.29 | 86° 24' 45" | 12.79 |
| 35 | 330339.30 | 2239524.05 | 86° 17' 5" | 11.57 |
| 36 | 330340.05 | 2239535.60 | 84° 3' 25" | 3.19 |
| 37 | 330340.38 | 2239538.77 | 81° 42' 51" | 4.16 |
| 38 | 330340.98 | 2239542.89 | 78° 7' 44" | 26.83 |
| 39 | 330346.50 | 2239569.15 | 76° 9' 23" | 5.77 |
| 40 | 330347.88 | 2239574.75 | 69° 12' 3" | 23.46 |
| 41 | 330356.21 | 2239596.68 | 70° 52' 7" | 4.94 |
| 42 | 330357.83 | 2239601.35 | 67° 59' 52" | 3.71 |
| 43 | 330359.22 | 2239604.79 | 60° 53' 22" | 17.92 |
| 44 | 330367.94 | 2239620.45 | 63° 16' 5" | 19.96 |
| 45 | 330376.92 | 2239638.28 | 56° 12' 5" | 48.27 |
| 46 | 330403.77 | 2239678.39 | 142° 12' 38" | 10.59 |
| 47 | 330395.40 | 2239684.88 | 0° 0' 0" | 0.00 |

Таблица 10

Земельный участок: ЗУ2 Площадь 203,8 кв.м

| Номер точки | Координаты | Дир.углы | Меры линий, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 330293.59 | 2239542.89 | 234° 21' 36" | 11.33 |
| 2 | 330286.99 | 2239533.68 | 268° 38' 14" | 10.61 |
| 3 | 330286.74 | 2239523.07 | 20° 12' 37" | 3.20 |
| 4 | 330289.74 | 2239524.18 | 354° 31' 29" | 7.76 |
| 5 | 330297.46 | 2239523.44 | 344° 59' 55" | 7.92 |
| 6 | 330305.11 | 2239521.39 | 118° 11' 11" | 24.39 |
| 7 | 330293.59 | 2239542.89 | 0° 0' 0" | 0.00 |

Чертеж планировки территории.

Чертеж межевания территории.